## Slide 1: 多模態 AI 視障隨身助理系統
OpenAIDevice_For_VisualImpairment 11246001 | 11246034 | 11246038 | 11246041

## Slide 2: 專案背景與動機
面臨困境：視障人士日常出行常遇到無法避開障礙物、辨識交通號誌或尋找物品等困難。
開發動機：
  開源人工智慧模型（如 YOLO 系列、Qwen-Omni、ASR）技術已臻成熟。
  期望將 AI 模型整合至 IoT 邊緣裝置（如 ESP32 硬體），打造專屬視障者的輔助工具。

## Slide 3: 系統目標與預期成果
核心目標：開發一款開源 IoT 裝置，提供以下三大功能：
  盲道導航
  障礙物檢測
  特定物品查找
  預期成果：
  完成一套結合終端硬體與 FastAPI 後端伺服器的完整系統。
  能即時處理音訊與影像串流，並透過語音回饋給予使用者協助。

## Slide 4: 市場定位與商業模式
市場定位 (STP)：
  定位為「多模態 AI 視障隨身助理」，強調開源、低延遲與多模型整合。
  目標市場針對具備基本智慧型手機操作能力，或願意配戴輕量化裝置的視障者。
營運與商業模式：
  採開源專案模式（MIT License）對外發布。
  未來規劃與社福機構合作或尋求企業 CSR 贊助，將軟硬體整合包推廣至視障團體。

## Slide 5: 競爭力分析 (SWOT)
優勢 (S)：支援多平台（ESP32、Android），整合最新影像分割模型與 LLM，功能全面。
劣勢 (W)：伺服器硬體規格需求較高（需 GPU 與 8GB+ RAM），且高度依賴網路連線品質。
機會 (O)：無障礙科技需求成長，社會對身障平權的重視度日益提升。
威脅 (T)：面臨市面上既有商業化導航 APP 的競爭。

## Slide 6: 系統架構與連線方式
主從式 (Client-Server) 架構：
  前端終端設備：負責接收影像與播放語音。
  後端 Python 伺服器：負責 AI 模型推論與 API 介接。
通訊協定：
  指令溝通：採用 HTTP 協定。
  即時雙向傳輸：利用 WebSocket 處理影像 (/ws/camera) 與音訊 (/ws_audio) 串流。

## Slide 7: 軟硬體規格需求
後端伺服器：需 8GB 以上 RAM，建議配備 NVIDIA GPU 搭配 CUDA 加速模型運算。
前端設備（雙重選擇以降低門檻）：
  選項一：Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense 開發板（配備攝影機與麥克風）。
  選項二：Android 8.0 以上之手機（如 POCO F5 Pro），透過 Wi-Fi 連線。
軟體與工具：Python 3.10+、Flutter（編譯 App）、GitHub、虛擬環境 (venv)。

## Slide 8: 核心功能與運作流程
主要功能需求：盲道導航、過馬路輔助（紅綠燈/斑馬線）、物品搜尋、語音對話及緊急聯絡人撥號。
情境範例：物品搜尋
  使用者發出語音指令：「幫我找[物品]」。
  系統透過 ASR 解析音訊，啟動 shoppingbest5.pt 視覺模型進行辨識。
  完成定位後，轉換為語音回饋方向給使用者。
非功能需求：低延遲影像傳輸、App 自動發現同網域伺服器。

## Slide 9: 實作佈署與資料庫規劃
三節點佈署架構：
  IoT 節點：執行 Flutter App 的手機或 ESP32。
  邊緣/雲端伺服器：運行 app_main.py 及 YOLO (.pt) 模型。
  外部服務：呼叫 DashScope, Gemini, GroQ 等雲端 API。
輕量化資料庫 (SQLite)：
  Emergency_Contacts：儲存聯絡人姓名（對應語音關鍵字）與電話，支援語音快撥。
  User_Preferences：儲存預設 LLM 引擎與語音音量等設定。

## Slide 10: 專案時程與分工-(待補充)
專案甘特圖：(展示需求訪談、App開發、硬體燒錄等進度)
團隊分工：
  後端伺服器與 YOLO 模型整合
  Flutter App 前端開發
  ESP32 硬體與韌體開發
  系統測試與文件撰寫
GitHub 版本控管紀錄：(展示 Commit 截圖)